## Slide 1
IBERO
工业级双臂具身智能操作基准平台
Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
神经符号人工智能社区的共享项目
把工业双臂操作的场景、数据、评测和工具链，变成可共同建设的开放基础设施
面向高校教授与工业界研发负责人
IBERO · 2026
Notes: 开场建议：先把 IBERO 定义为一个可以被高校和企业直接参与开发的共享基准项目，而不是单一实验室的算法展示。核心关键词是工业、双臂、具身、基准，以及神经符号人工智能社区。资料来源：IBERO方案，第1至2节。

## Slide 2
01 / WHY IBERO
工业双臂操作仍缺少可复用的共同标准
02
现有机器人基准更多回答“能不能抓起来”，工业现场需要回答“能否在约束下长期可靠地完成工艺”。
学术基准
桌面单臂、低接触复杂度
难以覆盖双臂协同与高精度接触
工业现场
高混合、小批量、旧件非标
固定预编程难以适应换线与磨损
循环再制造
拆解、分离、无损回收
成功率之外还要保护高价值零件
缺口
一个同时覆盖空间泛化、精密装配、自适应拆解、绿色再制造与高保真接触力控的工业双臂基准
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 讲述重点：不要把问题讲成“现有工作不够好”，而要讲成评测对象发生了变化。工业双臂任务面对高混合、小批量、磨损、形变、粘连和安全边界，单一成功率不足以支撑工程判断。资料来源：IBERO方案，第1.1节。

## Slide 3
02 / MISSION
IBERO把工业双臂操作变成可共同建设的开放基准
03
平台使命
用统一的物理底座、场景规范、数据工具和评测指标，让不同团队可以在同一问题上复现、比较和协作。
Industrial
面向制造与绿色循环
Bimanual
强调双臂分工与内力协同
Embodied
连接感知、动作与物理约束
Benchmark
提供可复现的比较标准
平台方负责
双臂高保真物理与力控底座 · 示教采集管线 · 场景接入规范 · 自动化评测 CI/CD
社区方贡献
精密装配、无损拆解、绿色再制造等垂直工业场景，以及算法、数据和评测方法。
共同结果：开放、标准化、可持续演进的工业具身评测生态
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 这一页是全场的主张：IBERO不是单向交付的平台，而是平台方与社区方的分工协议。平台方降低共建门槛，社区方扩大工业场景和算法覆盖。资料来源：IBERO方案，第1.2节。

## Slide 4
03 / PLATFORM
一个平台，连接物理底座、场景库、数据工具和评测
04
IBERO的价值不在于单个模型，而在于把“研究问题”组织成可复用的工程闭环。
IBERO-Eval & Leaderboard
任务完成率 · 工件无损率 · 接触力控 · 自碰撞安全 · 泛化换线度
IBERO-Suites
Spatial / Object / Assembly / Disassembly / Reman / Harness / LongHorizon
ibero-record & ibero-cli
双臂同步遥操作 · LeRobot / HDF5 / Zarr 数据 · 场景校验 · CI/CD 接入
IBERO-Core
双臂物理动力学 · 力位混合控制 · 公共工作空间 · ROS 2 / Gymnasium 接口
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 讲述顺序从上到下：最终用评测和榜单形成共同语言；中间用套件覆盖不同工业问题；工具链让贡献可落地；底层 Core 保证物理与控制的一致性。未来可在顶层接入神经符号工艺推理与形式化安全中间件。资料来源：IBERO方案，第2.2节、第3节。

## Slide 5
04 / COMMUNITY VALUE
参与者得到什么：研究效率、工程验证与共同影响力
05
高校和企业参与IBERO，不只是“贡献场景”，而是获得一套可复用的研究与工程基础设施。
高校教授与科研团队
降低工业具身课题门槛
标准数据、Baseline、公开评测；围绕新场景形成论文与基准成果
工业界研发负责人
低风险验证真实工艺
在数字孪生中评估换线、拆装和再制造可行性；沉淀企业 CAD 与工艺库
算法与具身策略团队
比较模型在工业约束下的能力
测试少样本迁移、力觉融合、双臂协同与长时程策略
开源社区贡献者
把特色能力变成标准场景
用 ibero-cli 接入场景，参与榜单与工业双臂挑战赛
共同收益
把分散的实验、场景和工程经验，累积成可比较、可复现、可持续迭代的行业资产。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 这是面向参与者的核心一页。对高校强调标准基准、降低实验门槛和论文影响力；对企业强调数字孪生验证、减少真实产线风险和沉淀工艺资产；对算法团队强调工业约束下的公平比较。资料来源：IBERO方案第2.3节和目标用户表。

## Slide 6
05 / ARCHITECTURE
分层解耦，让不同参与者在同一底座上协作
06
从物理真实性到社区可扩展性，IBERO把变化最大的部分放在上层，把一致性要求最高的部分沉到Core。
IBERO-Eval & Leaderboard
用工业指标衡量完成、无损、安全与迁移
↕
未来：神经符号工艺推理与形式化安全中间件
长时序工艺编排 · 安全屏障 · CAD / 状态机接地
↕
IBERO-Suites
基础泛化维度 + 工业工艺维度
↕
IBERO-Core
物理仿真 · 双臂动力学 · 力位控制 · 统一接口
设计原则
底座统一、场景模块化、贡献可验证、指标可比较
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 可以用“稳定的底座 + 可增长的场景库 + 统一的评测层”解释架构。神经符号中间件是未来演进方向，当前阶段先把物理、控制、数据和接入规范夯实。资料来源：IBERO方案第3节。

## Slide 7
06 / CORE
IBERO-Core：把双臂协同的工业约束显式化
07
工业任务的难点不只在目标位置，更在双臂共同施力时的接触、内力、干涉和损伤边界。
双臂拓扑
双 Franka、双 UR5e / UR10e、ALOHA 与移动双臂复合底座
接触力学
微间隙、卡扣形变、胶粘剪切、螺纹旋入/旋出、磨损与形变
力位协同
导纳 / 阻抗控制，一手支撑、一手旋出或拔插，抑制有害内力
安全边界
6轴 F/T 传感器模拟、公共工作空间检测、动态防自碰撞
接口目标
Gymnasium API
ROS 2
LeRobot
让算法团队、仿真团队和机器人集成团队可以在同一动作与数据接口上协作。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 面向工业研发负责人时，强调 Core 不是普通的双臂仿真，而是把工业约束变成可配置、可验证的环境变量。面向高校时，强调这些约束可以被算法研究直接调用和比较。资料来源：IBERO方案第2.2节、第4.1节。

## Slide 8
软硬件架构：王志刚
文字或图发给我统一生成PPT

## Slide 9
仿真器选择：彭颜龙
接触力、形变、摩擦力等如何加入？
文字或图发给我统一生成PPT

## Slide 10
接口定义：顾凯
文字或图发给我统一生成PPT

## Slide 11
第一场景示范：张洪申
文字或图发给我统一生成PPT

## Slide 12
07 / BENCHMARK SUITES
从基础泛化到全生命周期工艺，形成场景矩阵
08
场景套件把“算法能力”与“工业问题”分开组织，允许团队从基础能力进入，再逐步挑战真实工艺。
基础泛化
IBERO-Spatial
双臂相对空间迁移
工件泛化
IBERO-Object
几何与外观变化
精密工艺
IBERO-Assembly
销轴、卡扣与公差配合
逆向工艺
IBERO-Disassembly
旋卸、拆解与无损分离
绿色再制造
IBERO-Reman
电池 / 3C 高价值部件回收
柔性操作
IBERO-Harness
线束理线、穿引与对插
工具协同
IBERO-Tooling
双臂辅助加工与工具使用
长时程工艺
IBERO-LongHorizon
多步骤复合任务
扩展方式
社区可以贡献新的工件、工艺和约束，但沿用统一的场景结构、数据格式与验收流程。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 这一页适合说明为什么 IBERO 能容纳不同学校和企业的特色方向：大家不必从零设计一个新平台，只需要在统一结构下贡献一个新的工业问题。资料来源：IBERO方案第2.2节、第3节、第4.4节。

## Slide 13
08 / DATA & TOOLCHAIN
从示教采集到自动化校验，贡献可以进入持续集成
09
ibero-record负责把专家双臂操作变成标准数据，ibero-cli负责把场景贡献变成可验证的软件包。
1
示教采集
双 SpaceMouse / VR / 外骨骼
2
多模态数据
RGB-D、手眼、触觉 / 力觉、6D 位姿
3
标准存储
LeRobot / HDF5 / Zarr
4
场景校验
网格、公差、力阈值、可达性
5
CI 合入
GitHub PR / 回归测试 / Baseline
一个场景的最小可交付
CAD / USD / URDF
task_spec.py
constraints.yaml
30–50条专家双臂轨迹
贡献者以同一套文件结构描述工件、任务、约束和示范数据，平台以同一套检查逻辑验收。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 技术细节可以快速带过，重点是让听众理解贡献成本是可控的：一个场景有清晰的资产、任务、约束和示教数据边界，并且能自动检查。资料来源：IBERO方案第4.2、4.3、5.1、5.2节。

## Slide 14
09 / CONTRIBUTION
高校与企业如何加入：四步把特色工艺变成共享场景
10
参与路径围绕真实工业问题展开，贡献者不需要重新搭建物理底座或评测系统。
01
物理与工件建模
CAD → USD / URDF
公差、摩擦、磨损、形变
02
双臂协同逻辑
双臂分工
无损接触力上限
03
示教数据采集
30–50条高质量轨迹
覆盖初始位姿扰动
04
自动化验证与提交
ibero check
GitHub Pull Request
对企业
可先从脱敏后的典型零件、工艺约束或数字孪生场景开始；对高校，可先从实验室擅长的细分任务和Baseline比较开始。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 这一页要让听众看到“可以马上行动”。企业可以用脱敏后的 CAD 和工艺约束贡献场景，高校可以用实验室擅长的装配、拆解或线束任务贡献 benchmark。资料来源：IBERO方案第5节及表格1。

## Slide 15
10 / METRICS
从成功率扩展到工业真正关心的五类指标
11
工业双臂系统必须同时回答“完成了吗、损伤了吗、安全了吗、换工件还能工作吗”。
评测维度 | 指标关注什么 | 工业 / 科研价值
任务闭环完成率 | 完整工艺与终止状态 | 衡量端到端作业能力
工件无损完好率 | 高价值零件是否破损或形变 | 保障装配质量与梯次利用
双臂协调内力超限率 | 合拉力 / 挤压力是否超阈值 | 避免拉断或挤裂工件
双臂防自碰撞率 | 公共工作空间内的干涉风险 | 保护机器人本体与工具
少样本泛化力 | 位姿扰动、磨损、形变下的迁移 | 衡量非结构化工况鲁棒性
IBERO-Metrics让不同算法、场景和组织可以在同一套工业语言里比较。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 不要逐行念表格。重点指出：IBERO不把成功率废掉，而是在其上增加无损、安全和泛化指标，使结果更接近工业研发决策。资料来源：IBERO方案第6节及表格2。

## Slide 16
11 / FIRST RELEASE
首期种子场景让平台从第一天就可运行、可比较
12
首期交付覆盖基础泛化、精密装配、逆向拆解和绿色再制造四个方向。
IBERO-Spatial
双臂托举与空间布局迁移
基础泛化
IBERO-Assembly
多销轴精密压装，公差0.5 mm
精密装配
IBERO-Disassembly
多螺栓定位、旋卸与无损分离
逆向拆解
IBERO-Reman
卡扣撬开与高价值芯片模组回收
绿色再制造
Baseline 模型库
ACT
Diffusion Policy
OpenVLA
π₀
同一场景、同一指标、同一数据接口，支持算法团队进行公平比较。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 首期种子场景要体现“平台可用”，而不是把路线图全部放在未来。四个场景覆盖从空间泛化到工业工艺；Baseline包括 ACT、Diffusion Policy、OpenVLA、π₀等主流策略基线。资料来源：IBERO方案第4.4节。

## Slide 17
12 / ROADMAP
12个月路线图：从底座可用，到社区共建，再到开源赛事
13
路线图把平台建设拆成三个递进阶段，每阶段都有可被社区使用或贡献的结果。
1–3个月
双臂底座与种子场景
IBERO-Core
ibero-record 与数据标准
4个种子场景 + Baseline
4–6个月
工具链发布与场景共建
ibero-cli 与贡献文档
10+垂直细分场景
GitHub CI 与回归测试
7–12个月
开源发布与赛事运营
正式开源与官方榜单
IROS / ICRA / CoRL 挑战赛
Benchmark论文与神经符号扩展
每一阶段都为下一批参与者降低进入门槛，并为上一阶段的贡献增加可见性。
IBERO · Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark
Notes: 路线图可按时间顺序快速讲述。高校更容易在第二阶段加入场景共建，企业可以在第一阶段参与场景定义和物理约束，也可以在第二阶段提供脱敏工艺验证。资料来源：IBERO方案第7节。

## Slide 18
13 / INVITATION
邀请高校与企业共同定义下一代工业具身基准
14
如果一个工业场景值得被研究、被复现、被比较，它就值得进入 IBERO。
01
带来一个真实问题
精密装配、线束、拆解、再制造或长时程工艺
02
贡献一种能力
场景资产、专家示教、Baseline、评测指标或工具链
03
共同产出结果
可复现数据、公开榜单、Benchmark论文与工业验证
首批共建方向
高校：把特色课题变成标准场景 · 企业：把典型工艺变成可验证资产 · 社区：把方法变成共同基准
IBERO
从共享底座开始，共同建设工业双臂具身智能的开放标准。
Notes: 收束建议：不要以“请大家支持我们”结束，而要以可执行邀请结束。请高校带来一个特色任务，请企业带来一个典型工艺或脱敏场景，请社区贡献数据、Baseline或评测方法。IBERO的价值来自共同参与后的标准化沉淀。资料来源：IBERO方案第1.2节、第5节、第7节及目标用户表。